別紙

蒸気式木材乾燥機 仕様

１）機械仕様

①本体外観寸法　　　　　Ｈ2896×W2550×L15170

※Lにはボイラー室は含みません。

※外レール長さL13000

②本体重量　　　　　　　約15トン

③素材積載有効寸法　　　H1785×W2000×L13000

④主な動力　　　　　　　循環ファン5.5KW　4P   4基

排気ファン0.4KW　4P

（ボイラー関係3.4KW ）

⑤計測用機器　　　　　　炉内温度計測用熱電対4基

炉内圧力計1基

２）性能仕様

①素材正味積載量　　　　115㎜角×3000の場合

13列×12段×4山＝624本　（約25㎥）

130㎜角×3000の場合

12列×11段×4山＝528本　（約23㎥）

※ 桟厚み30㎜、材間隙間30㎜

※ 乾燥収縮及び仕上げ加工しろ10～15mm

②乾燥時間　　　　　　　スギ柱角：　約4.5日（加熱3.5日、冷却1日）

スギ平角：　約6日（加熱5日、冷却1日）

ヒノキ柱角：約3.5日（加熱2.5日、冷却1日）

※ 平均仕上含水率15％

③不良率　　　　　　　　スギ柱角：　　約5%

スギ平角：　　約4%

ヒノキ柱角：　約3%

※ 製材後3日以内に乾燥炉に搬入した場合

※ 乾燥に起因するものに限り、一般的な評価基準による。

④燃料消費量（A重油）　スギ柱角：　約65ℓ/㎥

スギ平角：　約85ℓ/㎥

ヒノキ柱角：約50ℓ/㎥

※初期含水率及び季節により変動有り